Техническое задание на средство индивидуальной защиты ГДЗК -У(или эквивалент)

для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения Государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания для нужд Заказчика

| Наименование параметра | Требования Заказчика |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Газодымозащитный комплект ГДЗК-У. Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17% объемных. |
| Количество поставляемых изделий | ________штук |
| Состав изделия |
| Капюшон со смотровым окном | Капюшон должен полностью закрывать голову человека. Поле зрения смотрового окна не менее 70%. Конструкция смотрового окна капюшона должна препятствовать его запотеванию. |
| Регулируемое оголовье | Оголовье обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу человека. Системы регулировки (саморегулировки) оголовья внутри капюшона не предусмотрены, как усложняющие конструкцию. |
| Шейный обтюратор | Эластичный шейный обтюратор обеспечивает плотное прилегание к шее человека и предотвращает попадание продуктов горения в зону смотрового окна |
| Полумаска | Изготавливается из эластичного материала. |
| Фильтрующе-поглащающая коробка | Одна фильтрующе-поглащающая коробка с металлическим корпусом устойчивым к механическим воздействиям и жестко закрепленная с капюшоном и полумаской металлическим жгутом. |
| Клапан | Отсутствие клапана вдоха, усложняющего конструкцию. Один клапан выдоха. |
| Потребительские свойства |
| Размер | Универсальный размер предназначен для взрослых и детей старше 12 лет |
| Возможность вести переговоры | Конструкция изделия должна позволять вести переговоры, отдавать команды. Отсутствует загубник |
| Срок хранения в готовности к применению | не менее 5 лет, |
| Технические характеристики |
| Масса изделия без упаковки (сумки, футляра) | не более 0,8 кг. |
| Время защитного действия фильтра при воздействии продуктов горения | не менее 30 минут |
| Температурный интервал применения | от 00С до 600С |
| Сопротивление пульсирующему потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин или постоянному потоку воздуха при расходе 95 дм3/мин должно быть: - на вдохе - на выдохе | не более 800 Па (82 мм вод.ст.) не более 300 Па (31 мм вод.ст.) |
| Время защитного действия фильтрующе-поглащающей коробки по тест-веществам при указанной концентрации, мин., не менее: |  |
| - монооксиду углерода, 4375 мг/м3 | 30 мин. |
| - водорода цианиду, 2000 мг/м3 | 30 мин. |
| - водорода хлориду, 3000 мг/м3 | 30 мин. |
| - акролеину, 1250 мг/м3 | 30 мин. |
| Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана: |  |
| А) в подмасочное пространство | не более 1% |
| Б) в зону смотрового окна | не более 1% |
| Требования по безопасности |
| Наличие сертификата соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ по ГОСТ Р 53261-2009 | есть |
| упаковка должна обеспечивать хранение изделий без порчи в течение 5 лет | обеспечивает |
| Дата выпуска | _________________ |

Внимание: ЗАКАЗЧИК имеет право на любом этапе проверки заявок затребовать предоставление протоколов (писем) подтверждающих характеристики, требования безопасности, потребительские свойства товара.