Противогаз гражданский ГП- -7Б Универсал

Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП) типа зарин, зоман, радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА), аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), в том числе аммиака.

Требования к качеству: Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее 1 квартала 2013 г

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения – не менее 12, 5 лет с момента изготовления изделия.

# Технические характеристики:

- Масса рабочей части (лицевая часть + ФПК), не более, кг - 0,875 ± 0,015;

- Габаритные размеры при размещении в сумке, мм - 280х210х100;

- Сокращение площади поля зрения, %, не более – 30;

- Сопротивление постоянному потоку воздуха при  объемном расходе 30 дм3/мин., Па (мм.вод.ст.), не более

на входе - 178±7,4 (19)

на выдохе - 127 (13);

-  Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более - 0,0001;

-  Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более- 0,0001.

- Коэффициент проницаемости по парам радионуклида йода -131 и йодистого -131 метила, % - 0,001;

Должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах.

Время защитного действия ФПК  по опасным химическим веществам, при объемном расходе воздуха 30 л, мин.,не менее:

- синильная кислота при концентрации 5,0 мг/л -  20;

- хлорциан при концентрации 5,0  мг/л – 20;

- хлор при концентрации 15,0 мг/л – 20;

- сероводород при концентрации 1,4 мг/л – 40;

- диоксид серы 2,7  мг/л – 20;

- циклогексан 3,5  мг/л – 70;

- аммиак 0,7  мг/л – 50;

- декан (аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/дм3 – 1000.

Требования к маркировка:

На защитном экране (под пробкой) в виде выпуклого штампа указаны: цифры в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, две последние цифры года изготовления, одна цифра- квартал. Дополнительно на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки наносится кольцевой зиг и в образовавшихся ячейках наносится наименование предприятия-изготовителя и год изготовления.

Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ - 14192

Конструктивные требования:

Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец или резиновых шнуров закрепления НПН. Лицевая часть имеет пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. На щёчных лямках должны быть  надеты  пластмассовые фиксаторы.

ФПК имеет вверху навинтованную горловину, предназначенную для присоединения к узлу клапана вдоха (переходнику) лицевой части.  ФПК выпускается с резьбой горловины и колпачка в соответствии с ГОСТ 8762-75

Комплектность:

-  Коробка  фильтрующе-поглощающая металлическая– 1 шт.

- Лицевая часть МГУ или эквивалент – 1 шт.

- Незапотевающие пленки в металлической коробке – 1 комплект (по 6 шт.)

- Прижимные шнуры резиновые для незапотевающих пленок – 2 шт.

- Сумка для противогаза – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз. на партию

- Руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик

Упаковка:

Противогаз фильтрующий должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 4 штуки.